Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie dotyczy następujących obiektów sportowych oraz 40 ławek:

- Zespół boisk sportowych ORLIK w Parku im. J Polińskiego przy ul. Szaserów:

  - boisko do gry w piłkę nożna ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 1860 m2,

  - boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnia poliuretanową - pow. 613 m2,

  - oświetlenie obiektu (naświetlacze metalohalogenkowe):

- boisko do piłki nożnej: 16 naświetlaczy 250W na  6 masztach h: 9m,

- boisko do koszykówki i siatkówki: 8 naświetlaczy 250W na 4 masztach h: 9m,

  - w skład zespołu wchodzi modułowe zaplecze sanitarno-szatniowe,

  - ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach.

- Boisko w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (pot. Park OWS Waszyngtona):

- boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 5640m2,

- ogrodzenie: panele ogrodzeniowe,

- oświetlenie – obecnie naświetlacze metalohalogenkowe: 12 opraw 400 W na 6 masztach h: 12m; przewidywana w 2021 modernizacja na oświetlenie ledowe,

- monitoring wizyjny obecnie analogowy; ogłoszony został przetarg na 2021 na modernizację na cyfrowy.

- Boisko przy ul. Rozłuckiej (w pobliżu Al. Stanów Zjednoczonych)

- boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - pow. 790 m2

- ogrodzenie - panele ogrodzeniowe oraz piłkochwyty.

- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Brygady Pościgowej na Osiedlu Iskra:

Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową - pow.1920 m2, ogrodzenie – panele ogrodzeniowe i piłkochwyty.

- Zespół rekreacyjno-sportowy przy ul. Olszynki Grochowskiej róg Pabianickiej:

  - boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową – pow. 614 m2 oraz piłkochwyty,

  - Miasteczko Ruchu Drogowego dla rowerów z sygnalizacją świetlną,

  - Plac do jazdy na rolkach, hulajnogach - skatepark,

  - Oświetlenie: naświetlacze metalohalogenkowe – 6 opraw 1000 W na dwóch masztach wys. 11 m i 4 oprawy 400 W na 1 maszcie wys. 11m; 15 lamp parkowych typ ocp-160-pa/II 160 W E27 (gwint 27 mm) (słup średnica  48 mm),

  - ogrodzenie Skateparku i miasteczka - panele ogrodzeniowe,

  - monitoring wizyjny: rejestrator analogowy, 4 kamery, router.

- 40 ławek w pasach drogowych dróg gminnych zgodnie z załączonym poniżej wykazem i zdjęciami, siedziska drewniane, konstrukcja stalowa lub żeliwna.

II. Naprawa i konserwacje obiektów sportowo-rekreacyjnych i 40 ławek obejmują m.in.:

- naprawy i konserwacje w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej w zapleczach sanitarno-szatniowych łącznie z wymianą elementów,

- naprawy i konserwacje oświetlenia zewnętrznego obiektów, łącznie z ich zasilaniem elektroenergetycznym i wymianą elementów,

- naprawy i konserwacje ogrodzeń, łącznie z wymianą elementów,

- naprawy i konserwacje chodników, ławek, trybun, itp. łącznie z wymianą elementów,

- naprawy i konserwacje systemów monitoringu wizyjnego.

Prace rozliczane będą zgodnie z umową.

Wykaz ławek

|  | Finlandzka dz. 83 obr. 3-01-03 | Typ A |
| --- | --- | --- |
|  | Berezyńska dz. 66 obr. 3-01-04 | Typ A |
|  | Angorska dz. 84 obr. 3-01-05 | Typ A |
|  | Angorska dz. 84 obr. 3-01-05 | Typ A |
|  | Walecznych/Styki dz. 1 obr. 3-01-09 | Typ A |
|  | Niekłańska 40 | Typ A |
|  | Niekłańska 40 | Typ A |
|  | Obrońców dz. 2 obr. 3-01-08 | Typ A |
|  | Meksykańska dz.ew. nr 15 obr. 3-01-13 | Typ A |
|  | Brukselska dz. 2/3 obr. 3-01-22 jest zgoda PROM | Typ A |
|  | Brukselska/Lotaryńska dz. ew. nr 7/2, obr. 3-01-16. | Typ A |
|  | Brukselska/Ateńska dz. ew. nr 4/2, obr. 3-01-22 | Typ A |
|  | Afrykańska dz. ew. nr 15/1 obr. 3-01-17 | Typ A |
|  | Afrykańska dz. ew. nr 15/1 obr. 3-01-17 | Typ A |
|  | Afrykańska dz. ew. nr 15/1 obr. 3-01-17 | Typ A |
|  | Argentyńska rej. Brukselska | Typ B |
|  | Białowieska rej, Szkoły | Typ B |
|  | Cyraneczki rej. Międzynarodowa | Typ B |
|  | Cyraneczki rej. Suchodolska | Typ B |
|  | Dąbrówki rej. Elsterska | Typ B |
|  | Jordanowska od Bakaliowa | Typ B |
|  | Jordanowska rej, Kicińskiego | Typ B |
|  | Kamionkowska rej, Gocławska | Typ B |
|  | Łukowska rej. Omulewska | Typ B |
|  | Mlądzka vis a vis nr 32 | Typ B |
|  | Naddnieprzańska | Typ B |
|  | Osiecka rej, Pustelnicka | Typ B |
|  | Pabianicka | Typ B |
|  | Paca 40 rej. wejścia do CAL (1 ławka) | Typ B |
|  | Paca 40 rej. wejścia do CAL (2 ławka) | Typ B |
|  | Podskarbińska | Typ B |
|  | Segietyńska 3 | Typ B |
|  | Siennicka rej pomnika | Typ B |
|  | Tarnowiecka rej. Sulejkowska | Typ B |
|  | Terespolska rej, Kamionkowska | Typ B |
|  | Terespolska rejon osiedla cora | Typ B |
|  | Walewska 6-8 | Typ B |
|  | Walewska rej. Kinowa | Typ B |
|  | Wspólna Droga rej. Osowska | Typ B |
|  | Zaułek Żabczyńskich | Typ B |

Zdjęcia ławek

Ławka typ A

Konstrukcja żeliwna, 6 desek o wymiarach 1,8x0,08x0,04

Ławka typ B

Konstrukcja stalowa, 8 desek o wymiarach 1,7x0,085x0,035.