Zadania oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym (w profesjonalnym obrocie) terminem „ konserwacja ”, a w szczególności:

I. W zakresie central telefonicznych:

- Utrzymanie central i linii telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych w ciągłej sprawności.

- Tworzenie nowych numerów telefonicznych.

- Przenoszenie numerów telefonicznych.

- Zmiany uprawnień dla abonentów.

- Programowanie aparatów systemowych.

- Realizacja dodatkowych usług dla abonentów.

- Diagnozowanie usterek Systemu na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego.

- Wykonywanie poprawek programowych dotyczących bieżącej pracy Systemu.

- Wprowadzanie usprawnień funkcjonowania Sytemu.

- Systematyczny monitoring stanu Systemu.

- Tworzenie Grup Abonenckich.

- Dokonywanie przeprogramowywania Systemu.

- Wykonywanie usług związanych z rozbudową Systemu.

- Bieżąca administracja Systemem.

- Dokonywanie back-up’ów bieżących ustawień oprogramowania Systemu (prowadzenie dokumentacji technicznej Systemu i udostępnianie jej Zamawiającemu).

- Udzielanie informacji (na prośbę Zamawiającego) na temat funkcji i usług dostępnych w Systemie.

- Konsultacje dotyczące optymalizacji ruchu pracy Systemu oraz wprowadzanie zmian do Systemu.

- Konsultacje dotyczące możliwości rozbudowy Systemu oraz jego unowocześnienia.

- Obsługa taryfikacyjna – konfiguracja Systemu, obsługa programu, wykonywanie wydruków, bilingów.

- Dokonywanie archiwizacji danych taryfikacyjnych.

- Usuwanie usterek związanych z funkcjonowaniem programu taryfikacyjnego.

- Wykonywanie testów central telefonicznych.

- Analizowanie informacji o błędach i wyników testów.

- Sprawdzanie zasilania awaryjnego.

- Jakakolwiek zmiana związna z funkcjonowaniem Systemu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

II. W zakresie sieci telefonicznej i logicznej:

- Utrzymanie w sprawności okablowania instalacji telefonicznej i logicznej.

- Optyczna kontrola stanu przewodów, listew, gniazd, kabelków przyłączeniowych oraz innych elementów wchodzących w skład instalacji.

- Usuwanie na bieżąco drobnych uszkodzeń sieci objętych konserwacją.

- Przenoszenie sygnału stacji w ramach sieci wewnątrzzakładowej poprzez odpowiednie krosowania (od centrali poprzez punkty dystrybucyjne do gniazda telefonicznego).

- Testowanie linii telefonicznych oraz logicznych komputerowych.

- Kontrola stanu cyfrowych i analogowych łączy miejskich.

- Prowadzenie dokumentacji sieci i uzupełnianie jej na bieżąco.

III. W zakresie urządzeń wchodzących w skład instalacji:

- Utrzymanie urządzeń objętych konserwacją w pełnej sprawności technicznej.

- Optyczna kontrola, sprawdzanie działania PatchPanel 24xRJ45, Tele PatchPanel 50xRJ45 aparatów telefonicznych i faksów oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji telefonicznych.

- Podłączanie, programowanie (ustawianie przełączników) urządzeń.

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych (np. folii barwiącej, tonerów) otrzymywanych od Zamawiającego w urządzeniach objętych konserwacją.

- Usuwanie na bieżąco drobnych awarii urządzeń.

- Diagnozowanie przyczyn poważnych awarii urządzeń – wstępne kosztorysowanie ich usunięcia.

- Instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatów telefonicznych.

IV. Ponadto do zadań i obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonywanie codziennych roboczych przeglądów instalacji mających na celu:

- wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości występujących w procesie użytkowania instalacji,

- ustalanie ew. braków wyposażenia budynków i lokali objętych konserwacją,

- niedopuszczanie do powstania awarii.

- Zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

- Odnotowywanie swojej codziennej obecności na terenie obiektów objętych konserwacją w książce zgłoszeń napraw znajdującej się u Zamawiającego.

- Odnotowywanie w książce zgłoszeń napraw każdej części eksploatacyjnej wymienionej podczas konserwacji.

- Prowadzenie stałego nadzoru nad urządzeniami teletechnicznymi będącymi na stanie Urzędu – prowadzenie książki przeglądów.

- Wystawianie ekspertyz urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dokonywanie na bieżąco zmian w dokumentacji technicznej (zwrot dokumentacji po zakończeniu trwania umowy).

- Wykonywanie prac w sposób niepowodujący utraty gwarancji udzielonej na urządzenia i instalacje objęte konserwacją.

V. Wymagania ogólne:

- Osoba wykonująca konserwację powinna posiadać następujące kwalifikacje i uprawnienia:

- co najmniej średnie wykształcenie elektryczne, elektroniczne lub informatyczne,

- doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych central telefonicznych,  instalacji teletechnicznych,

- doświadczenie w wykonywaniu instalacji teletechnicznych (telefonicznych) i komputerowych,

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją – uprawnienia typu E wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub inną Komisję Kwalifikacyjną o równorzędnych uprawnieniach, zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

- niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi Systemu centrali telefonicznej DEFINITY G3si z oprogramowaniem w wersji 6 i aparatów systemowych AVAYA objętych gwarancją sprzedawcy, popartą stosownym zaświadczeniem wydanym przez firmę „ANDRA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pryzmaty 6/8, która jest dilerem firmy AVAYA Poland z siedziba w Warszawie przy ulicy Iłżeckiej 26 (na podstawie umowy DZP/99/06, zawartej w wyniku przetargu, firma „ANDRA” jest gwarantem dostarczonych elementów wchodzących w skład w/w centrali telefonicznej oraz aparatów systemowych).

- Wykonawca powinien dysponować telefonem stacjonarnym i komórkowym w celu zapewnienia stałej łączności.

- Obecność Wykonawcy:

- codziennie na czas rozpoczęcia pracy Zamawiającego w celu wykonania roboczego przeglądu instalacji i urządzeń obiętych konserwacją,

- na każde wezwanie w godzinach pracy Zamawiającego z czasem reakcji natychmiastowym,

- na każde wezwanie poza godzinami pracy Zamawiającego z czasem reakcji do                 2 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w sposób niepowodujący utraty gwarancji udzielonej na urządzenia i instalacje objęte konserwacją. W 2005r. wykonano nową instalację teletechniczną i komputerową obsługującą parter budynku przy ul. Grochowskiej 274, w 2006r. wykonano nową instalację teletechniczną na pozostałych kondygnacjach w w/w budynku oraz rozbudowano centralę telefoniczną o dodatkowe wyposażenie – karty portów analogowych i systemowych oraz zakupiono (wymieniono) aparaty systemowe. Zakres nowych instalacji i urządzeń objętych gwarancją może ulec zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest raz w roku (termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego) do wykonania analizy stanu technicznego wszystkich instalacji i urządzeń objętych umową. Analiza stanu technicznego ma na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń objętych umową w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Wyniki analizy zostaną przedstawione w formie pisemnej.