Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr sprawy PPd/23/07

Załącznik nr 1 do umowy DZP/23/07

Założenia do  Projektu Technicznego budowy nawierzchni ul. Brazylijskiej

- Zakres opracowania obejmuje:

  - przygotowanie mapy dla wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - Projektant przygotuje materiały do wystąpienia o Decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - opracowanie mapy dla celów projektowych,

  - opracowanie mapy ewidencyjnej z wyrysem i wypisami ewidencyjnymi działek wchodzących w zakres opracowania oraz działek sąsiednich,

  - zaprojektowanie ulicy na odcinku od ul. Saskiej do ul. Międzynarodowej o długości   400 m.

- Projekt drogowy

Należy zaprojektować :

  - wymianę istniejącej podbudowy jezdni, chodników i wjazdów,

  - wymianę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu,

  - chodniki i wjazdy z kostki betonowej.

Projekt drogowy powinien posiadać następujące uzgodnienia:

  - komunikacyjne Naczelnego Inżyniera  Ruchu dla m.st. W-wy,

  - uzgodnienie ZDM włączenia w ul. Saską i ul. Międzynarodową,

  - Z.U.D.,

  - konstrukcji nawierzchni w Wydziale Infrastruktury,

  - projekt stałej organizacji ruchu - uzgodnienia ZDM, Policja, WIR,

  - inwentaryzacja zieleni z opinią Wydziału Ochrony Środowiska o wycince starych drzew i nasadzeniu nowych (wycinkę i nasadzenia należy ująć w projekcie oraz kosztorysach).

Ponadto w projekcie ulicy należy uwzględnić możliwość zlokalizowania w pasie drogowym kanałów technologicznych zgodnie z art.39 pkt 6-8 ustawy o drogach publicznych Dz. U. 04204.2086 oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Odwodnienie jezdni

W zależności od stanu technicznego oraz w przypadku zmiany geometrii ulicy należy wystąpić do MPWiK o wydanie warunków technicznych wykonania odwodnienia oraz wykonać projekt nowego odwodnienia ulicy.

Projekt uzgodnić w ZUD oraz MPWiK.

- Zabezpieczenie kabli energetycznych

Należy opracować inwentaryzację kabli energetycznych i projekt zabezpieczeń.

Projekt zabezpieczeń należy uzgodnić w STOEN S.A.

- Projekt oświetlenia ulicy

Należy zaprojektować wymianę kabli oświetleniowych oraz wymianę istniejących słupów oświetleniowych żelbetowych na nowe stalowe ocynkowane oraz nowe oprawy sodowe energooszczędne.

Projekt oświetlenia ulicy uzgodnić w ZDM i ZUD.

- Dokumentacja

- Projekt budowlano wykonawczy należy opracować i przekazać Zamawiającemu              w 6 egzemplarzach.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 6 egz.

- Kosztorysy inwestorskie - w 2 egz.

- Przedmiary robót - w 6 egz.

- Opinia ZUD wraz załącznikiem mapowym - w 2 egz.

- Mapę ewidencyjną gruntów (mapa + wypisy z ewidencji gruntów) - w 2 egz.

- Kompletną dokumentację techniczną należy wykonać i przekazać na nośniku komputerowym (CD).