Załącznik Nr 8 do SIWZ

dotyczy sprawy Nr 1/07

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 230 w Warszawie przy ul Szaserów nr 118A

Roboty do realizacji:

1. Ocieplenie i pokrycie dachu:

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z papy

- wywózka papy z utylizacją

- naprawa gładzi cementowej dachu

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – blacha powlekana

- krycie dachu papą termozgrzewalną dwukrotnie z ociepleniem styropianem laminowanym

- wymiana wysiewek wentylacyjnych na PCV

2. Kominy :

- rozbiórka czapek kominowych i przemurowanie kominów

- uzupełnienie tynku kominów i ocieplenie styropianem z siatkowaniem wykonanie tynku z

gotowej mieszanki

- wykonanie nowych czapek kominowych

- sprawdzenie przewodów kominowych i odgruzowanie

3. Stolarka :

- wymiana okien drewnianych w piwnicy na PCV

- wymiana podokienników

- dostawa i montaż siatek przeciw owadom w oknach

4. Pionowa izolacja ścian zewnętrznych

- rozbiórka opaski betonowej i z kostki betonowej

- wykucie krat nad studzienkami i rozbiórka daszków stalowych nad studzienkami

- wykonanie wykopu, odgrzybienie ścian od strony zewnętrznej z uzupełnieniem tynku

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej dwu warstwowej

- obsadzenie nakryw studzienek piwnicznych i daszków stalowych

- wykonanie opaski betonowej i z kostki betonowej

5. Instalacja odgromowa :

- wymiana wsporników pionowych i poziomych oraz zwodów naprężnych i nie naprężnych

- demontaż i ponowny montaż na nowych wspornikach lamp oświetlenia zewnętrznego

6. Termomodernizacja :

- ocieplenie ścian styropianem gr 12 cm w systemie Bolix

- ochrona narożników

- powłokę tynku z akrylu zabezpieczyć środkiem ANTIGRAF

- wymienić podokienniki blaszane

- malować farbą olejną kraty i balustrady

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ust. Nr 80 poz 718 oraz o obowiązujące przepisy o warunkach B.H.P.

Warunki szczegółowe :

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- prowadzić roboty przez personel posiadający uprawnienia budowlane i posiadający aktualne

zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualne

świadectwo kwalifikacji S.E.P. dla pracowników robót elektrycznych

- wykonanie trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z

zachowaniem przepisów B.H.P.

- prowadzenie robot zgodnie z wymogami technicznymi

- każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny

W ofercie Oferent powinien określić :

- cenę ryczałtową za całość zamówienia ( w tym podatek VAT )

- kosztorys ofertowy ( szczegółowy ) należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar

robót

- w przypadku robót nie ujętych w przedmiarze robót, roboty te należy policzyć oddzielnie i

ująć w przygotowanej ofercie

Inwestor zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisanych robót.

Informacji szczegółowych o przedmiocie zamówienia udzielać będzie

- w zakresie formalnym – p. ………………………………………………………..

- w zakresie techniczno-realizacyjnym p. …………………………………………..

Termin realizacji wszystkich robót do dnia ………………...2007r.